## Slide 1
我们毕业啦
其实是答辩的标题地方
基于服务网络坐标系统的QoS预测算法
作者
单位
赵玉琦，李兵，熊燚铭，刘晖
武汉大学国际软件学院
武汉大学卫星导航中心
2017年9月 中国·湘潭

## Slide 2
课题意义
网络节点间距离(时延)是反映网络性能与状态的重要参数之一，时延测量对网络性能的提升具有很大的帮助。
网络坐标系统是一种具有可扩展性的互联网距离预测方案，将网络节点距离空间映射到一个几何空间之中，每一个网络节点都对应了几何空间中一个坐标点，节点间距离便可以依据它们的坐标使用空间距离公式计算得出。
A
B
C
y
Z
X
A
B
C

## Slide 3
网络坐标系统简介
GNP
GNP是基于锚节点的网络坐标系统，其节点分为锚节点和普通节点。锚节点是事先选定好的在网络中均匀分布的节点，它们会首选在几何坐标中计算并确定自己的坐标，用于作为其他普通节点坐标定位的参考。
GNP
Vivaldi算法是完全分布式的网络坐标系统，其通过模拟物理弹簧系统，使节点仅需获取少量邻居节点的时延数据便可完成坐标更新。
Vivaldi
PIC
NPS
Vivaldi
课题背景
PIC是在GNP的基础之上，改进了锚节点的选择方案，其系统中任何已经有坐标的节点都可以被其他节点选作锚节点。
PIC
NPS是一种分层的非中点式的网络坐标系统，其节点分为三种：服务器节点储存着系统参数以及其他节点的信息；锚节点构建空间坐标系的第0层；普通节点放置在第L层，其坐标参考较小层的节点坐标。
NPS

## Slide 4
A
B
C
介绍了4种具有代表性的网络坐标系统：GNP、PIC、NPS、Vivaldi。该部分主要通过文献法来研究。
网络坐标系统
介绍网络坐标系统存在着随机延迟污染现象、三角不等式违例现象以及各种恶意攻击，并介绍了几种已有解决算法。该部分主要通过文献法来研究。
网络坐标系统存在的问题和已有的解决方法
针对随机延迟污染现象、三角不等式违例现象，对Vivaldi算法进行改进从而提出了稳定抑制Vivaldi算法。通过仿真实验证明稳定抑制Vivaldi算法有着更高的准确性。该部分通过文献法和实验法来研究。
稳定抑制Vivaldi算法
论文绪论
研究内容与研究方法

## Slide 5
当网络环境拥塞时，原先某个节点发送的包到另一个节点后，其反馈包由于路由器路径选择，可能选择了一条不一样的路径回来，这会导致实测时延急剧增大，而这种情况则称之为随机延迟污染
随机延迟污染
在网络中，由于网络自身物理因素，负载均衡，路由策略等因素，使得节点间时延经常出现三角不等式违例现象。如图所示，节点AB间时延与节点BC间时延总和为200，小于节点AC间时延300。而在网络坐标系统中，将这三节点放入几何坐标系(以欧式坐标为例)时，欧式坐标中无法找到三个点，使他们间距离同时满足ABC间的距离。
三角不等式违例现象
论文绪论
要改进的问题
C
300
100
100
A
B

## Slide 6
A
B
C
通过计算并保存节点获得的每一个实测时延的估计值，通过比较实测延时与估计值，来判断是否出现了随机延迟污染现象。
对随机延迟污染的抑制
当未出现随机延迟污染现象时，则每获得N个实测时延便计算一次该节点与邻居节点预测时延和时延时延差值，如果大于上一次计算的数值，则认为发生了坐标抖动。
坐标抖动感知方法
这部分主要是Vivaldi算法，区别在于比起Vivaldi算法，当发生了坐标抖动时，会减少坐标更新的程度来抑制抖动。而当随机延迟污染现象出现时，则执行Vivaldi算法。
抑制算法
论文绪论
稳定抑制Vivaldi算法

## Slide 7
实验设计
TO-Filter方法
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
TO-Filter抑制方法(Timeout Filter)是本文提出的一种抑制随机延迟污染的方法，其思想参照了TCP超时重传机制，通过计算测量来获得当前RTT的一个估计值，并以该RTT估计值为基准来判定是否出现了随机延迟污染。原理是:对于节点i，获得来自节点j的每一个RTTi,j，计算MeanRTTi,j如公示。

## Slide 8
实验设计
稳定抑制Vivaldi算法
对于节点i获得来自节点j的一个RTTi,j，稳定抑制算法的执行步骤为：
步骤1：进行初始化，让d = 1，计算器n = 0，让errt-1为一个极大数；
步骤2：对随机延迟污染现象进行检测，如果RTTi,j > MeanRTTi,j + 4·DevRTTi,j 则执行一次步骤1和步骤3，之后让RTTi,j = MeanRTTi,j后，跳转到步骤6；
步骤3：根据公式(4)和(5)计算DevRTTi,j与MeanRTTi,j的值：
步骤4：感知坐标抖动，若此时d不等于1，说明已经开始抑制算法，跳转到步骤6；否则计算器n = n + 1，如果n < |Neightbor(i)|，跳转到步骤6。
步骤5：让n = 0，利用公式(3)计算errt。若errt > errt-1则让d = 0，否则让errt-1 = errt 。
步骤6：更新坐标
实验环境
实验环境：处理器Intel（R）Core（TM）E3 CPU，4G内存，64位Ubuntu
实验语言：Java

## Slide 9
实验数据
华盛顿大学计算机科学与工程学系的King数据集 https://pdos.csail.mit.edu/archive/p2psim/kingdata/
该数据集有1953个节点，共97251194条记录，这些节点都有至少9个邻居节点。
Chart: 随机延迟污染数据分析
| 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-20 | 20-30 | >30
0-1 | 88308091 | 2173810 | 2455873 | 926616 | 600413 | 215140 | 332654 | 163961 | 110411 | 38666 | 642132 | 317868 | 965559
Chart: 
| 全部时延分布
0-100 | 86978
100-200 | 59903
200-300 | 57754
300-400 | 37748
400-500 | 11252
500-600 | 978
600-700 | 284
700-800 | 161
800-900 | 135
900-1000 | 2
1000-2000 | 291
2000以上 | 45

## Slide 10
研究结果
稳定抑制Vivaldi算法与Vivaldi算法的性能比较
Chart: 相对误差RE累计分布图
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1
Vivaldi算法 | 0.28742 | 0.40575 | 0.48302 | 0.54194 | 0.58897 | 0.62788 | 0.66082 | 0.68831 | 0.71197 | 0.73325
稳定抑制Vivaldi算法 | 0.34862 | 0.4712 | 0.54869 | 0.60599 | 0.64994 | 0.68524 | 0.71383 | 0.73782 | 0.75837 | 0.77608
定义相对误差RE用于度量算法的准确性，其中Xi与Xj分别为节点i与邻居节点j的坐标，RTTi,j为节点间实测时延，||Xi-Xj||为节点间预测时延，MIN(a,b)表示a，b间的最小值。相对误差RE可以很好的表示实测时延与预测时延的相对差异性。

## Slide 11
研究结果阐述
稳定抑制Vivaldi算法与Vivaldi算法的性能比较
对于节点i获得来着节点j的一个RTT，在更新完坐标后，此次更新误差为：
则对于整个网络坐标系统中的n个测量RTT，定义整体误差均值为：

## Slide 12
研究结果阐述
稳定抑制Vivaldi算法与Vivaldi算法的性能比较
Chart: 整体抖动方差
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Vivaldi算法 | 141.3534 | 14.4121 | 16.3716 | 17.2816 | 17.4213 | 17.1093 | 17.2461 | 17.2418 | 17.2403 | 17.2566 | 17.256 | 17.257 | 17.2567 | 17.2568 | 17.2567
稳定抑制Vivaldi算法 | 222.3464 | 12.8082 | 15.4402 | 16.2098 | 15.9316 | 15.786 | 15.7581 | 15.8044 | 15.7349 | 15.7665 | 15.7418 | 15.757 | 15.7499 | 15.7528 | 15.752
对于节点i，其坐标xi在m次更新后的期望值ui，以及xi与ui的距离方差si
由n个节点组成的网络坐标系统的整体抖动方差S：

## Slide 13
请多指教
THANKS